## Slide 1
第3章
数据链路层

## Slide 2
本章主要内容
使用点对点信道的数据链路层
点对点协议 PPP
使用广播信道的数据链路层
以太网
扩展的以太网
无线局域网

## Slide 3
数据链路层是实现设备之间通信的非常重要的一层
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
网络中的主机、路由器等都必须实现数据链路层
R1
R2
R3
H1
H2
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层

## Slide 4
数据链路层是实现设备之间通信的非常重要的一层
局域网
主机 H1
主机 H2
局域网中的主机、交换机等都必须实现数据链路层
交换机 S2
交换机 S1
H1
H2
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
S1
链路层
物理层
S2
链路层
物理层

## Slide 5
数据链路层的作用
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
主机 H1 向 H2 发送数据
数据链路层的地位
H1 到H2 所经过的网络可以是多种不同类型的
从层次上来看数据的流动
R1
R2
R3
H1
H2
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
电话网
局域网
广域网
局域网

## Slide 6
数据链路层的作用
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
主机 H1 向 H2 发送数据
H1 到H2 所经过的网络可以是多种不同类型的
仅从数据链路层观察帧的流动
R1
R2
R3
H1
H2
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
电话网
局域网
广域网
局域网
注意：不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议

## Slide 7
(a) 点对点信道
这种信道使用一对一的点对点通信方式。
(b) 广播信道
使用一对多的广播通信方式。
因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。
数据链路层使用的信道

## Slide 8
(a) 点对点信道
这种信道使用一对一的点对点通信方式。
(b) 广播信道
使用一对多的广播通信方式。
因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。
数据链路层使用的信道

## Slide 9
3.1.1 数据链路和帧
链路 (link) （物理链路）是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
一条链路只是一条通路的一个组成部分。
数据链路 (data link) （逻辑链路）除了物理线路外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 10
数据链路层传送的是帧
使用点对点信道的数据链路层
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(b) 只考虑数据链路层
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
(a) 三层的简化模型
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入

## Slide 11
常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道，而在这条数字管道上传输的数据单位是帧。
数据链路层不必考虑物理层如何实现比特传输的细节。甚至还可以更简单地设想好像是沿着两个数据链路层之间的水平方向把帧直接发送到对方。
数据链路层像个数字管道
结点
结点
帧
帧

## Slide 12
3.1.2 三个基本问题
数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题是：
封装成帧
透明传输
差错控制

## Slide 13
封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
1. 封装成帧
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
从这里开始发送
帧开始
发送
用帧首部和帧尾部封装成帧

## Slide 14
用控制字符进行帧定界的方法举例
当数据是由可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，帧定界可以使用特殊的帧定界符。
控制字符 SOH (Start Of Header) 放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。另一个控制字符 EOT (End Of Transmission) 表示帧的结束。
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT
用控制字符进行帧定界的方法举例
SOH

## Slide 15
如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”。
2. 透明传输
数据部分恰好出现与 EOT 一样的代码
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送在前

## Slide 16
解决透明传输问题
解决方法：字节填充 (byte stuffing) 或字符填充 (character stuffing)。
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是1B)。
接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

## Slide 17
透明
指某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样。
“在数据链路层透明传送数据”表示无论发送什么样的比特组合的数据，这些数据都能够按照原样没有差错地通过这个数据链路层。

## Slide 18
用“字节填充”法解决透明传输的问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送在前
帧开始符
帧结束符
SOH

## Slide 19
3. 差错检测
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
一位比特错
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
多位比特错
发送方
接收方
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0， 而 0 也可能变成 1。

## Slide 20
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
3. 差错检测

## Slide 21
循环冗余检验的原理
原始数据
CRC 冗余码
发送数据
k 位
n 位
k + n 位
发送
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
在每组 M 后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码，然后一起发送出去。

## Slide 22
冗余码的计算
用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。
将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面，一起发送出去。

## Slide 23
冗余码的计算
k 位
n 位
除数 P
n + 1 位
原始数据
00…0
CRC
余数 R
n 位
原始数据
CRC
k 位
n 位
除数 P
n + 1 位
原始数据
CRC
余数
若余数=0，接受
若余数≠0，丢弃
发送方
接收方

## Slide 24
接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受 (accept)。
(2) 若余数 R ≠ 0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。

## Slide 25
冗余码的计算举例
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101，
被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：商 Q = 110101，余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R，即：101001001，共 (k + n) 位。

## Slide 26
循环冗余检验的原理说明
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)
原始数据 M = 101001
除数 P = 1101
得到：
发送数据 = 101001001

## Slide 27
帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。
CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 28
应当注意
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受 (accept)。
“无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
单纯使用 CRC 差错检测技术不能实现“无差错传输”或“可靠传输”。

## Slide 29
应当注意
应当明确，“无比特差错”与“无传输差错”是不同的概念。
在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。
要做到“无差错传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。
本章介绍的数据链路层协议都不是可靠传输的协议。

## Slide 30: 3.2 点对点协议 PPP 3.2.1 PPP 协议的特点
点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。
用
户
至因特网
已向因特网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议

## Slide 31
简单——这是首要的要求
封装成帧
透明性
多种网络层协议
多种类型链路
差错检测
检测连接状态
最大传送单元
网络层地址协商
数据压缩协商
1. PPP 协议应满足的需求

## Slide 32
纠错
流量控制
序号
多点线路
半双工或单工链路
2. PPP 协议不需要的功能

## Slide 33
1992 年制订了 PPP 协议。经过 1993 年和 1994 年的修订，现在的 PPP 协议已成为因特网的正式标准[RFC 1661]。
PPP 协议有三个组成部分
    一个将 IP 数据报封装到链路的方法。
    链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
    网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。
3. PPP 协议的组成

## Slide 34: 3.2.2 PPP 协议的帧格式
标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部

## Slide 35: PPP 协议的帧格式
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。
  当协议字段为 0x0021 时，PPP 帧的信息字段就是IP 数据报。
  若为 0xC021, 则信息字段是 PPP 链路控制数据。
  若为 0x8021，则表示这是网络控制数据。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部

## Slide 36: 透明传输问题
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。

## Slide 37: 字符填充
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变（PPP用十六进制的20异或被转义的数据字节）。

## Slide 38: 零比特填充
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，是使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输。
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除，

## Slide 39
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
在接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特
零比特填充

## Slide 40: 不提供使用序号和确认 的可靠传输
PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
  在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接收。

## Slide 41: 3.2.3 PPP 协议的工作状态
当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
这些分组及其响应选择一些 PPP 参数，和进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。

## Slide 42
设备之间无链路
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理链路
LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
和 NCP 链路
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败

## Slide 43: 3.3 使用广播信道的数据链路层 3.3.1 局域网的数据链路层
局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。
局域网具有如下的一些主要优点：
  具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
  便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性和残存性。

## Slide 44: 局域网的拓扑
集线器
干线耦合器
总线网
星形网
环形网

## Slide 45: 媒体共享技术
静态划分信道
  频分复用
  时分复用
  波分复用
  码分复用
动态媒体接入控制（多点接入）
  随机接入
  受控接入 ，如多点线路探询(polling)，或轮询。

## Slide 46: 数据链路层的两个子层
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
  逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层
  媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。
与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关
在 TCP/IP 体系中，逻辑链路控制子层 LLC的作用已经不大，所以一般不考虑。
很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

## Slide 47: 2. 适配器的作用
网络接口板又称为通信适配器(adapter)或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
适配器的重要功能：
  进行串行/并行转换。
  对数据进行缓存。
  在计算机的操作系统安装设备驱动程序。
  实现以太网协议。

## Slide 48: 计算机通过适配器 和局域网进行通信
硬件地址
至局域网
适配器
（网卡）
串行通信
CPU 和
存储器
生成发送的数据
处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧
计算机
IP 地址
并行
通信

## Slide 49: 3.3.2 CSMA/CD 协议
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。
B向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 50: 以太网的广播方式发送
总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发送的数据信号。
由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的地址一致，因此只有 D 才接收这个数据帧。
其他所有的计算机（A, C 和 E）都检测到不是发送给它们的数据帧，因此就丢弃这个数据帧而不能够收下来。
具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。

## Slide 51: 为了通信的简便 以太网采取了两种重要的措施
采用较为灵活的无连接的工作方式，即不必先建立连接就可以直接发送数据。
以太网对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
  这样做的理由是局域网信道的质量很好，因信道质量产生差错的概率是很小的。

## Slide 52: 以太网提供的服务
以太网提供的服务是不可靠的交付，即尽最大努力的交付。
当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。差错的纠正由高层来决定。
如果高层发现丢失了一些数据而进行重传，但以太网并不知道这是一个重传的帧，而是当作一个新的数据帧来发送。

## Slide 53: 以太网发送的数据都使用 曼彻斯特(Manchester)编码
基带数字信号
曼彻斯特编码
码元
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
出现电平转换

## Slide 54: 载波监听多点接入/碰撞检测 CSMA/CD
CSMA/CD 表示 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。
“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。
总线上并没有什么“载波”。因此， “载波监听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。

## Slide 55: 碰撞检测
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。

## Slide 56: 检测到碰撞后
在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。
每一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，免得继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。

## Slide 57: 电磁波在总线上的 有限传播速率的影响
当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。
A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
碰撞的结果是两个帧都变得无用。

## Slide 58
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为

## Slide 59: 重要特性
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

## Slide 60: 争用期
最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2 （两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

## Slide 61: 二进制指数类型退避算法 (truncated binary exponential type)
发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  确定基本退避时间，一般是取为争用期 2。
  定义重传次数 k ，k  10，即
  k = Min[重传次数, 10]
  从整数集合[0,1,…, (2k 1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

## Slide 62: 争用期的长度
以太网取 51.2 s 为争用期的长度。
对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送512 bit，即 64 字节。
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。

## Slide 63: 最短有效帧长
如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

## Slide 64: 帧间最小间隔
帧间最小间隔为 9.6 s，相当于 96 bit 的发送时间。
一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 s 才能再次发送数据。
这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。

## Slide 65: 强化碰撞
当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时：
  立即停止发送数据；
  再继续发送若干比特的人为干扰信号(jamming signal)，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。

## Slide 66: 人为干扰信号
数据帧
干扰信号

TJ
A
B
TB
t

B 发送数据
A 检测
到冲突
开始冲突
信
道
占
用
时
间
A 发送数据
B 也能够检测到冲突，并立即停止发送数据帧，接着就发送干扰信号。这里为了简单起见，只画出 A 发送干扰信号的情况。

## Slide 67: CSMA/CD的工作方式
适配器从网络层得到一个数据报，封装成以太网帧，并把该帧放到适配器缓存区。
如果适配器侦听到信道空闲（即在96比特时间内，没有信号能量从信道进入到适配器），它开始传输该帧。如果侦听到信道忙，它等待到侦听不到信号能量（加上96比特时间），然后开始传输该帧。
在传输过程中，适配器监听来自其他适配器的信号能量。如果该适配器传输了整个帧，而没有检测到来自其他适配器的信号能量，则完成了该帧的传输。
如果适配器在传输中检测到来自其他适配器的信号能量，它就停止传输帧，而传输一个48比特的阻塞信号。
在传输阻塞信号后，适配器进入一个指数后退阶段。

## Slide 68: 3.3.3 以太网的信道利用率
以太网的信道被占用的情况：
争用期长度为 2，即端到端传播时延的两倍。检测到碰撞后不发送干扰信号。
帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (b/s)，因而帧的发送时间为 L/C = T0 (s)。

## Slide 69: 以太网的信道利用率
一个帧从开始发送，经可能发生的碰撞后，将再重传数次，到发送成功且信道转为空闲(即再经过时间  使得信道上无信号在传播)时为止，是发送一帧所需的平均时间。
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
2τ
2τ
2τ
T0
τ
t
占用期
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…

## Slide 70: 参数 a
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。在以太网中定义了参数 a，它是以太网单程端到端时延  与帧的发送时间 T0 之比：
a→0 表示一发生碰撞就立即可以检测出来，
并立即停止发送，因而信道利用率很高。
a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发
生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道
利用率明显降低。

## Slide 71: 对以太网参数的要求
当数据率一定时，以太网的连线的长度受到限制，否则  的数值会太大。
以太网的帧长不能太短，否则 T0 的值会太小，使 a 值太大。

## Slide 72: 信道利用率的最大值 Smax
在理想化的情况下，以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞（这显然已经不是 CSMA/CD，而是需要使用一种特殊的调度方法），即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。
发送一帧占用线路的时间是 T0 + ，而帧本身的发送时间是 T0。于是我们可计算出理想情况下的极限信道利用率 Smax为：

## Slide 73: 3.4 以太网的 MAC 层 1. MAC 层的硬件地址
在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址，共48位。
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)。
地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派，称为扩展标识符，必须保证生产出的适配器没有重复地址。
一个地址块可以生成224个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通用名称是EUI-48。
“MAC地址”实际上就是适配器地址或适配器标识符EUI-48。

## Slide 74: 适配器检查 MAC 地址
适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址.
  如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
  单播(unicast)帧（一对一）
  广播(broadcast)帧（一对全体）
  多播(multicast)帧（一对多）

## Slide 75: 2. MAC 帧的格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的地址字段 6 字节

## Slide 76: 以太网 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源地址字段 6 字节

## Slide 77: 以太网 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。

## Slide 78: 以太网 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节
数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段
最小长度 64 字节  18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度

## Slide 79: 以太网 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节
当传输媒体的误码率为 1108 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 11014。
当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

## Slide 80: 以太网 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节，
是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC 帧。
为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节

## Slide 81: 无效的 MAC 帧
帧的长度不是整数个字节；
用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

## Slide 82: 3.5 扩展的局域网 3.5.1 在物理层扩展局域网
主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器
以太网
集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器

## Slide 83: 用多个集线器可连成更大的局域网
某大学有三个系，各自有一个局域网
三个独立的碰撞域
一系
二系
三系
碰撞域
碰撞域
碰撞域

## Slide 84: 用集线器组成更大的局域网 都在一个碰撞域中
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域
碰撞域

## Slide 85: 用集线器扩展局域网
优点
  使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
  扩大了局域网覆盖的地理范围。
缺点
  碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
  如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

## Slide 86: 3.5.2 在数据链路层扩展局域网
在数据链路层扩展局域网是使用网桥。
网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口

## Slide 87: 网桥的内部结构
站表
接口管理
软件
网桥协议
实体
缓存
接口 1
接口 2
①
②
③
网段 B
网段 A
1
1
1
2
①
③
⑤
2
②
④
⑥
2
站地址
接口
网桥
网桥
④
⑤
⑥
接口 1
接口 2
1
2

## Slide 88: 使用网桥带来的好处
过滤通信量。
扩大了物理范围。
提高了可靠性。
可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网。

## Slide 89: 网桥使各网段成为 隔离开的碰撞域
B2
B1
碰撞域
碰撞域
碰撞域
A
B
C
D
E
F

## Slide 90: 使用网桥带来的缺点
存储转发增加了时延。
在MAC 子层并没有流量控制功能。
具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。
网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的广播风暴。

## Slide 91
用户层
IP
MAC
站 1
用户层
IP
MAC
站 2
物理层
网桥 1
网桥 2
A
B









用户数据
IP-H
MAC-H
MAC-T
DL-H
DL-T
 
 
   

物理层
DL
R
MAC
物理层
物理层
DL
R
MAC
物理层
物理层
LAN
LAN
两个网桥之间还可使用一段点到点链路
网桥不改变它转发的帧的源地址

## Slide 92: 网桥和集线器（或转发器）不同
集线器在转发帧时，不对传输媒体进行检测。
网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。
  若在发送过程中出现碰撞，就必须停止发送和进行退避。

## Slide 93: 网桥应当按照以下自学习算法 处理收到的帧和建立转发表
若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。
在转发帧时，则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址，而把记下的进入接口当作转发接口。

## Slide 94: 转发表的建立过程举例
地址 接口
B2
B1
A
B
C
D
E
F
1
2
1
2
地址 接口
…
…
…
…
B 1
B → A
A → B
A 1
F → C
F 2
A → B
A 1
F → C
F 2

## Slide 95: 网桥在转发表中 登记以下三个信息
在网桥的转发表中写入的信息除了地址和接口外，还有帧进入该网桥的时间。
这是因为以太网的拓扑可能经常会发生变化，站点也可能会更换适配器（这就改变了站点的地址）。另外，以太网上的工作站并非总是接通电源的。
把每个帧到达网桥的时间登记下来，就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。这样就使得网桥中的转发表能反映当前网络的最新拓扑状态。

## Slide 96: 网桥的自学习和转发帧 的步骤归纳
网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
  如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）按进行转发。
  如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
  若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

## Slide 97: 生成树算法
这是为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
局域网 2
局域网 1
网桥 2
网桥 1
A
F
不停地
兜圈子


A 发出的帧

F1

网桥 1 转发的帧


F2
网桥 2 转发的帧
网络资源白白消耗了

## Slide 98: 生成树的得出
互连在一起的网桥在进行彼此通信后，就能找出原来的网络拓扑的一个子集。在这个子集里，整个连通的网络中不存在回路，即在任何两个站之间只有一条路径。
为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
为了得出能够反映网络拓扑发生变化时的生成树，在生成树上的根网桥每隔一段时间还要对生成树的拓扑进行更新。

## Slide 99: 多接口网桥——以太网交换机
1990 年问世的交换式集线器(switching hub)，可明显地提高局域网的性能。
交换式集线器常称为以太网交换机(switch)或第二层交换机（表明此交换机工作在数据链路层）。
以太网交换机通常都有十几个接口。因此，以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥，可见交换机工作在数据链路层。

## Slide 100: 以太网交换机的特点
以太网交换机的每个接口都直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式。
交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据。
以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，其交换速率就较高。

## Slide 101: 独占传输媒体的带宽
对于普通 10 Mb/s 的共享式以太网，若共有 N 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 N 分之一。
使用以太网交换机时，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mb/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有 N 对接口的交换机的总容量为 N10 Mb/s。这正是交换机的最大优点。

## Slide 102
3.6 无线局域网 （WLAN）
3.6.1 无线局域网的组成

## Slide 103
一个基本服务集 BSS 包括一个基站和若干个移
动站，所有的站在本 BSS 以内都可以直接通信，
但在和本 BSS 以外的站通信时 ，都要通过本
BSS 的基站。
基本服务集内的基站叫做接入点 AP (Access
Point)，其作用和网桥相似。当网络管理员安装
AP 时，必须为该 AP 分配一个不超过 32 字节
的服务集标识符 SSID 和一个信道。
一个基本服务集可以是孤立的，也可通过接入
点 AP连接到一个主干分配系统 DS
(Distribution System)，然后再接入到另一个基
本服务集，构成扩展的服务集ESS (Extended
Service Set)。

## Slide 104: 与接入点 AP 建立关联(association)
一个移动站若要加入到一个基本服务集 BSS，就必须先选择一个接入点 AP，并与此接入点建立关联。
建立关联就表示这个移动站加入了选定的 AP 所属的子网，并和这个 AP 之间创建了一个虚拟线路。
只有关联的 AP 才向这个移动站发送数据帧，而这个移动站也只有通过关联的 AP 才能向其他站点发送数据帧。

## Slide 105: 移动站与 AP 建立关联的方法
被动扫描，即移动站等待接收接入站周期性发出的信标帧(beacon frame)。
信标帧中包含有若干系统参数（如服务集标识符 SSID 以及支持的速率等）。
主动扫描，即移动站主动发出探测请求帧(probe request frame)，然后等待从 AP 发回的探测响应帧(probe response frame)。

## Slide 106: 几种常用的 802.11 无线局域网
标准 | 频段 | 数据 速率 | 物理层 | 优缺点
802.11b | 2.4 GHz | 最高 11 Mb/s | 扩频 | 最高数据率较低，价格最低， 信号传播距离最远，且不易 受阻碍
802.11a | 5 GHz | 最高 54 Mb/s | OFDM | 最高数据率较高，支持更多 用户同时上网，价格最高， 信号传播距离较短，且易受 阻碍
802.11g | 2.4 GHz | 最高 54 Mb/s | OFDM | 最高数据率较高，支持更多 用户同时上网，信号传播距 离最远，且不易受阻碍，价 格比802.11b贵
802.11n | 2.4/5GHZ | 最高 600 Mb/s | MIMO OFDM | 使用多个发射和接收天线达 到更高的数据传输率。

## Slide 107
3.6.2 无线局域网标准IEEE 802.11
为什么不使用CSMA/CD？
无线局域网，接收信号的强度往往小于发送信号的强度，因此若要实现碰撞检测，硬件上的花费过大
无线局域网中，并非所有的站点都能听见对方
隐蔽站问题
暴露站问题

## Slide 108: 802.11 的 MAC 层
MAC 层
无争用服务（选用）
争用服务
（必须实现）
分布协调功能 DCF
(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)
点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)
物理层
MAC 层通过协调功能来确定在基本服务集 BSS 中
的移动站在什么时间能发送数据或接收数据。

## Slide 109
DCF 子层在每一个结点使用 CSMA 机制的分布式接入算法，让各个站通过争用信道来获取发送权。因此 DCF 向上提供争用服务。
PCF 子层使用集中控制的接入算法把发送数据权轮流交给各个站从而避免了碰撞的产生 。

## Slide 110
帧间间隔 IFS
所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时
间（继续监听）才能发送下一帧。这段时间的通称
是帧间间隔 IFS (InterFrame Space)。
帧间间隔长度取决于该站欲发送的帧的类型。高优
先级帧需要等待的时间较短，因此可优先获得发送
权。
若低优先级帧还没来得及发送而其他站的高优先级
帧已发送到媒体，则媒体变为忙态因而低优先级帧
就只能再推迟发送了。这样就减少了发生碰撞的机
会。

## Slide 111
3种不同的帧间空隙IFS
IEEE802.11标准定义了3种不同的帧间空隙IFS
值来提供基于优先权的介质访问控制方法：
SIFS，即短(short)IFS，使用SIFS的帧类型有：ACK帧、CTS帧、由过长
的MAC帧分片后的数据帧，以及回答AP探询的帧和在PCF方式中接入点
AP发送的任何帧
PIFS，即点协调功能帧间间隔，是为了在开始使用 PCF 方式时（在 PCF
方式下使用，没有争用）优先获得接入到媒体中。PIFS 的长度是 SIFS 加
一个时隙(slot)长度。时隙的长度是这样确定的：在一个基本服务集 BSS
内当某个站在一个时隙开始时接入到媒体时，那么在下一个时隙开始时，
其他站就都能检测出信道已转变为忙态。
DIFS，即分布协调功能帧间间隔（最长的 IFS），在 DCF 方式中用来发
送数据帧和管理帧。DIFS 的长度比 PIFS 再增加一个时隙长度

## Slide 112: 链路层确认
802.11 MAC使用链路层确认。
目的站点收到一个通过CRC校验的帧后，等待SIFS时间，发回一个确认帧。
如果发送站点在给定的时间内未收到确认帧，则重传。

## Slide 113
CSMA/CA协议
若站点最初有数据要发送，且检测到信道空闲，在等待时间DIFS后，发送
否则，站点执行退避算法。一旦检测到信道忙，冻结退避计时器。只要信道空闲，退避计时器开始计时
当退避计时器时间减少到零时（信道肯定是空闲状态），发送
发送站若收到确认，则发送成功。如果要发送第二帧，从步骤2开始。

## Slide 114
时间
SIFS
DIFS
PIFS
SIFS
时间
推迟接入
等待重试时间
有帧要发送
源站
目的站
其他站
有帧要发送
时间
媒体空闲
发送第1帧
ACK
SIFS
DIFS
PIFS
发送帧
NAV（媒体忙）
争用窗口

## Slide 115: 争用窗口
信道从忙态变为空闲时，任何一个站要发送数据帧时，不仅都必须等待一个 DIFS 的间隔，而且还要进入争用窗口，并计算随机退避时间以便再次重新试图接入到信道。
在信道从忙态转为空闲时，各站就要执行退避算法。这样做就减少了发生碰撞的概率。
802.11 使用二进制指数退避算法。

## Slide 116: 二进制指数退避算法
第 i 次退避是在时隙 {0, 1, …, 22 + i -1 }中随机地选择一个。
站点每经历一个时隙的时间就检测一次信道。这可能发生两种情况。
  若检测到信道空闲，退避计时器就继续倒计时。
  若检测到信道忙，就冻结退避计时器的剩余时间，重新等待信道变为空闲并再经过时间DIFS 后，从剩余时间开始继续倒计时。如果退避计时器的时间减小到零时，就开始发送整个数据帧。

## Slide 117: 802.11 的退避机制
图例 冻结剩余的退避时间
帧
帧
帧
帧
帧
DIFS
DIFS
DIFS
DIFS
争用窗口
争用窗口
争用窗口
争用窗口
退避
退避
退避
退避
A
B
C
D
E
t
t
t
t
t
冻结
冻结
冻结
冻结
冻结

## Slide 118: 退避算法的使用情况
仅在下面的情况下才不使用退避算法：检测到信道是空闲的，并且这个数据帧是要发送的第一个数据帧。
除此以外的所有情况，都必须使用退避算法。即：
  在发送第一个帧之前检测到信道处于忙态。
  在每一次的重传后。
  在每一次的成功发送后。

## Slide 119: 虚拟载波监听
虚拟载波监听(Virtual Carrier Sense)的机制是让源站将它要占用信道的时间（包括目的站发回确认帧所需的时间）通知给所有其他站，以便使其他所有站在这一段时间都停止发送数据。
源站在其 MAC 帧首部中的第二个字段“持续时间”中写入需要占用信道的时间（以微秒为单位），包括目的站发送确认帧所需的时间。

## Slide 120: 网络分配向量
当一个站检测到正在信道中传送的 MAC 帧首部的“持续时间”字段时，就调整自己的网络分配向量 NAV (Network Allocation Vector)。
NAV 指出了必须经过多少时间才能完成数据帧的这次传输，才能使信道转入到空闲状态。

## Slide 121: 2. 对信道进行预约
A 的作用范围
B 的作用范围
802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。
A
C
B
D
E
RTS
RTS
源站 A 在发送数据帧之前先发送一个短的控制帧，
叫做请求发送 RTS (Request To Send)，它包括
源地址、目的地址和这次通信（包括相应的确认帧）
所需的持续时间。

## Slide 122: 2. 对信道进行预约
A 的作用范围
B 的作用范围
802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。
CTS
A
C
B
D
E
CTS
若媒体空闲，则目的站 B 就发送一个响应控制帧，
叫做允许发送 CTS (Clear To Send)，它包括这次
通信所需的持续时间（从 RTS 帧中将此持续时间
复制到 CTS 帧中）。
A 收到 CTS 帧后就可发送其数据帧。

## Slide 123: RTS 和 CTS 帧以及数据帧和ACK 帧的传输时间关系
时间
DIFS
RTS
SIFS
时间
NAV（RTS）
DIFS
争用窗口
推迟接入
源站
时间
目的站
ACK
其他站
CTS
SIFS
SIFS
数据
NAV（CTS）
NAV（数据）

## Slide 124: 3.6.3 802.11 局域网的 MAC 帧
802.11 帧共有三种类型，即控制帧、数据帧和管理帧。
下面是数据帧的主要字段。
字节 2 2 6 6 6 2 6 0 ~ 2312 4
帧控制
持续期
地址 1
地址 2
地址 3
序号控制
地址 4
帧主体
FCS
协议
版本
类型
子类型
到
DS
从
DS
更多
分片
重试
功率
管理
更多
数据
WEP
顺序
位 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC 首部

## Slide 125: 802.11 数据帧的三大部分
MAC 首部，共 30 字节。帧的复杂性都在帧的首部。
帧主体，也就是帧的数据部分，不超过2312 字节。这个数值比以太网的最大长度长很多。不过 802.11 帧的长度通常都是小于 1500 字节。
帧检验序列 FCS 是尾部，共 4 字节

## Slide 126: 1. 802.11 数据帧的地址
802.11 数据帧最特殊的地方就是有四个地址字段。地址 4 用于自组网络。我们在这里只讨论前三种地址。
地址2是传输帧的站点的MAC地址
地址1是接收帧的站点的MAC地址
地址3

## Slide 127: 序号控制字段、持续期字段 和帧控制字段
序号控制字段占 16 位，其中序号子字段占 12 位，分片子字段占 4 位。
持续期字段占 16 位。
帧控制字段共分为 11 个子字段。
  协议版本字段现在是 0。
  类型字段和子类型字段用来区分帧的功能。
  更多分片字段置为 1 时表明这个帧属于一个帧的多个分片之一。
  有线等效保密字段 WEP 占 1 位。若 WEP = 1，就表明采用了 WEP 加密算法。

## Slide 128: 分片的发送举例
t
t
t
源站
目的站
其他站
RTS
CTS
分片 1
ACK
分片 2
ACK
分片 3
ACK
SIFS
NAV (RTS)
NAV (CTS)
长的帧划分为许多分片

## Slide 129
小结
数据链路层主要功能；
PPP协议不仅用于拨号电话线，并且可以用于路由器─
路由器之间的专用线路上；
Ethernet核心技术：帧格式、CSMA/CD、物理层标准；
网络扩展与互连技术；
无线局域网技术。